P R I M A R

Comuna Grădiştea, Judeţul Valcea

Codul de inregistrare fiscala: 2541320

Tel:0250/867072 ; Tel/ Fax : 0250/867009

e-mail: gradistea@vl.e-adm.ro

www.primariagradistea.ro

NR: 1138/15.02.2023

REFERAT DE APROBARE,

la proiectul de hotărâre privind implementarea proiectului ,,Realizarea de investiții în domeniul energiei regenerabile, pentru economisirea energiei la Sala de educație fizică școlară -punctul Liceul Teoretic, comuna  Grădiștea,

județul Vâlcea,,

1. DATE GENERALE

( Denumirea obiectivului de investitii

“ Realizarea de investitii in domeniul energiei regenerabile, pentru economisirea energiei la Sala de educatie fizica scolara -pct. Liceul Teoretic,comuna  Gradistea,judetul Valcea”

( Amplasamentul (judetul, localitatea) Prezentul proiect este amplasat in Comuna Gradistea, Str. Principala, nr. 31, pct. Liceul Teoretic Gradistea, jud. Valcea

( Beneficiarul investitiei Primaria Comunei Gradistea

( Elaboratorul proiectului STAR ELECTRO S.R.L., Str. Stirbei Voda, nr. 7, Rm. Valcea, jud. Valcea, tel. 0743 113119, e-mail office@star-electro.ro, web: star-electro.ro

1. DURATA REALIZARE / GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI

Durata estimata de realizare a investitiei este de 12 luni.

| Nr. crt. | ACTIVITATI | LUNA |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Proiectare, Documentatie tehnica, inclusiv studii suport si verificarea proiectului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Obtinere avize, acorduri, aprobarea finantarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Organizarea procedurilor de achizitie publica – lucrari si diriginte de santier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Organizarea de santier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Lucrari pentru investitia de baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Desfiintarea santierului si receptia la terminarea lucrarilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Principalii indicatori economici ai investitiei:

Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general:

VALOARE TOTALĂ  :        238,833.00 mii lei  cu  TVA ;

223,300.00  mii lei fara TVA;

din care : - Valoarea lucrărilor ( C+M ) : 220,031.00 mii lei   cu  TVA ;

207,500.00 mii lei fara TVA;

Caracteristici tehnice echipamente

1. SISTEM FOTOVOLTAIC 20kW

S-a optat pentru montarea unui invertor on grid 15kW si a unui numar de 48 panouri fotovoltaice.

DATE TEHNICE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ

| Nr. crt | Pi/Panou (c.c) (kW) | Nr. Panouri (buc) | Pi total (c.c.) (kW) | Pmax debitat de panouri (c.c.) (kW) | Un invertor (c.a.) (V) | Pi invertor (c.a) (kW) | Nr. Inv. (buc) | Total Pi invertoare (c.a.) (kW) | Total Pmax centrala (c.a.) (kW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,425 | 48 | 20,40 | 20,40 | 400 | 15 | 1 | 15,00 | 15,00 |
|  | Total | 48 | 20,40 | 20,40 |  |  | 1 | 15,00 | 15,00 |

Notă: Panou = panou fotovoltaic / Pi = putere activă instalată c.c./c.a. / Pmax = putere activă maximă c.a. = curent alternativ / Un = tensiune nominala

Sistemul va cuprinde urmatoarele echipamente:

-	Invertor HUAWEI 15 KTL – M2 – 1 buc;

-	Panouri fotovoltaice monocristaline 425W– 48 buc;

-	Smart meter – 1 buc;

-	Smart Dongle – 1 buc;

-	Sistem prindere panouri cu accesorii incluse;

-	Tablou electric protectii AC/DC (inclusiv protectii DC, sigurante fuzibile);

-	Conectori MC 4, Papuci, presetupe, cleme, tub copex, materiale diverse;

-	Cabluri curent continuu; Cabluri curent alternativ

-	Sistem legare la pământ panouri fotovoltaice la priza de pământ a clădirii;

2. SISTEM DE INCALZIRE - POMPA DE CALDURA

Sistemul va cuprinde urmatoarele echipamente:

-	Pompa de caldura aer-apa split, incalzire/racire, 12 kW, 220V – 1 buc;

-	Boiler termoelectric cu o serpentina, 150L, 3kW, montaj pardoseala – 1 buc;

-	Acumulator pompe caldura 100l   – 1 buc;

3. REVIZIE INSTALATIE ELECTRICA

Se vor inlocui urmatoarele echipamente:
- corp de ilumat tip plafoniera 2x36W, lampa fluorescenta 40 buc.

- corp de ilumat tip plafoniera 1x18W, lampa fluorescenta 26 buc.

3. Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții

Investiția “Realizarea de investitii in domeniul energiei regenerabile, pentru economisirea energiei la Sala de educatie fizica scolara -pct. Liceul Teoretic,comuna  Gradistea,judetul Valcea” vizează:

- punerea în funcțiune de noi capacități de producere a energiei din surse regenerabile;

- producerea de energie verde;

- înlocuirea corpurilor de iluminat cu lampa flurescenta cu unnele mai performante cu lampa LED;

- montarea unei pompe de cladura

- protecția mediului prin reducerea emisiilor poluante și combaterea schimbărilor climatice, prin diversificarea surselor de producere a energiei, tehnologiilor și infrastructurii pentru producerea de energie electrică;

- reducerea dependenței de importurile de resurse de energie primară (în principal combustibili fosili) și îmbunătățirea siguranței în aprovizionare;

- crearea a noi locuri de muncă prin realizarea/modernizarea capacităților de producere a energiei din surse neconvenționale, implicarea mai activă a mediului de afaceri în procesul de valorificare a resurselor regenerabile de energie;

- atingerea țintei strategice a Romaniei. Strategia are opt obiective strategice fundamentale planificate pentru perioada 2021-2030 și orizontul de timp al anului 2050. Obiectivele strategiei sprijină realizarea țintelor naționale asumate la nivelul anului 2030: 43,9% reducere a emisiilor aferente sectoarelor ETS față de nivelul anului 2005, respectiv cu 2% a emisiilor aferente sectoarelor non – ETS față de nivelul anului 2005, 30,7% pondere a energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie și 40% reducere a consumului final de energie față de proiecția PRIMES 2007. Prin investiții, până în 2030 Romania trebuie să aibă capacități nete instalate de 5.1 GWh de solar și 5.3 GWh de eolian. Per total, Romania și-a propus ca în perioada 2021-2030 să instaleze capacități adiționale de 6,9 GW din surse regenerabile.

4. Analiza  tehnico-economica a solutiilor propuse

Investiția are ca scop instalarea unei noi capacități pentru producerea de energia electrică din surse regenerabile cu o putere  de 20kWp.

Obiectivele Proiectului:

- valorificarea resurselor solare din zona pentru producerea de energie electrică verde;

- implicarea beneficiarului în procesul de valorificarea a resurselor regenerabile de energie;

- protecția mediului prin reducerea emisiilor de CO2 în atmosferă ca urmare a activității de bază;

- îmbunătățirea eficientei energetice în  zona prin instalarea unei capacități de generare a energiei electrice din surse regenerabile.

Dezvoltarea energiei regenerabile este un obiectiv central al politicii energetice a Comisiei Europene, având ca obiectiv reducerea emisiilor de dioxid de carbon (CO2), care este un important obiectiv comunitar (în scopul de îndeplini cerinţele Protocolului de la Kyoto). Alte obiective comunitare sunt:

-	creşterea ponderii de energie regenerabilă în balanţa de energie în scopul de a spori sustenabilitatea,

-	îmbunătăţirea eficienţei energetice, îmbunătăţirea securităţii aprovizionării cu energie, prin reducerea dependenţei tot mai mare a Comunităţii de sursele de energie importate.

Obiectivele proiectului sunt determinate de schimbarea mix-ului de surse de energie, respectiv creşterea ponderii surselor regenerabile în balanţa energetică, în vederea atingerii obiectivului - internaţional, european şi naţional – de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră; reducerea importurilor de energie prin înlocuirea cu surse locale sau regenerabile de energie; creşterea producţiei de energie pentru a acoperi cererea tot mai mare.

Unul din beneficiile majore aduse de implementarea proiectului este reducerea consumului de energie electrică din rețeua națională, ceea ce se traduce prin eficientizarea activității la nivelul beneficiarului și va conduce la o creștere pe termen lung a consumului de energie electrică din surse regenerabile, cu impact redus asupra mediului.

Proiectul are un caracter unitar și îndeplinește cumulativ următoarele condiţii:

-Are un obiectiv general unic, clar definit;

-Echipamentele şi instalaţiile sale componente sunt interdependente din punct de vedere tehnic şi funcţional şi conlucrează în vederea atingerii obiectivului proiectului;

-Funcţionarea unitară a componentelor este justificată economic.

4.1. Situația utilităților și analiza de consum:

La construirea centralei fotovoltaice se vor respecta zonele de protecție și de siguranță care se stabilesc în conformitate cu Ord. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice și - Ordin nr. 225/2020 - pentru modificarea şi completarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice.

La locație sunt asigurate toate utilitățile.

Mare parte din energia prodsusă de centrala fotovoltaică va asigura necesarul de energie al consumatorilor din cladire.

Putere max simultană absorbită pentru serviciile interne: Psi=1kW.

| ID | Indicatori obligatorii la nivel de proiect | Unitate de măsură | Valoare indicator |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicatorul I.1 | Capacitate operațională suplimentară instalată de producere a energiei din surse regenerabile | kW | 15,00 |
| Indicatorul I.2 | Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră | Echivalent tone de CO2 | 4,95 |
| Indicatorul I.3 | Producția totală de energie electrică din surse regenerabile | MWh | 18 |

Factorul de capacitate calculat pentru CEF este de 14%.

8. Concluzii și recomandări

Proiectul de investiții propus va avea un impact semnificativ pozitiv în ceea ce privește atât obiectivele beneficiarului de a-și îmbunătăți eficiența energetică, cât și în ceea ce privește obiectivele naționale declarate prin strategia energetică a României.

În plus, va contribui la ridicarea nivelului de trai în zonă, prin reducerea emisiilor de CO2, cât și prin crearea de locuri de muncă directe/indirecte, pentru operarea și întreținerea obiectului de investiții.  Suplimentar, obiectul de investiții va contribui la bugetul local și taxele locale generale și la cel național, eficiența energetică contribuind și la o profitabililate superioară a companiei, care va duce la contribuții superioare aferente impozitului de profit.

Având în vedere cele expuse și asigurarea unei independențe energetice care să conducă la diminuarea plăților efectuate cu energia electrică, propun consiliului local aprobarea Proiectul de hotărâre  privind implementarea proiectului,,,Realizarea de investiții în domeniul energiei regenerabile, pentru economisirea energiei la Sala de educație fizică școlară -punctul Liceul Teoretic, comuna Grădiștea, județul Vâlcea,, în forma prezentata.

PRIMAR,

BOIANGIU ILIE